## Slide 1: Emissioni: costruttori auto alla rincorsa delle normative europee. Intanto l’elettrico decolla.
#Mobilità Tour
Bari, 14 Novembre 2017
Tommaso A. Ascarelli, Director AlixPartners

## Slide 2: Le norme UE sulle emissioni sono sempre più restrittive
Fonte: AlixPartners. Note: 1. Nuove automobili nell’UE 2. Norme aggiuntive importanti su CO, THC e PM
Quadro normativo UE per NOX e CO2 (semplificato)
 | Normativa UE | Target 2015 | Target 2020/2021 | Standard di misurazione 2015 | Status 2015 vs target | Standard di misurazione 2020/2021 | Previsioni sul target 2020/2021 | Difficoltà rispetto a previsioni
CO2 | No 443/2009, No 333/2014 | 130g/km | 95g/km | New European Driving Cycle (EU-NEDC) | Obiettivo raggiunto da tutti gli OEM (in media (6,7)g/km sotto il target) | Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) | Raggiungibile con NEDC; l’introduzione del WLTP crea nuove sfide per tutte le auto (diesel e benzina) | Le emissioni reali di CO2 sono probabilmente superiori del 40% al 50% rispetto al livello di omologazione
NOX | No 715/2007 | 80 mg/km (diesel); 60mg/km (benzina)2 | 80 mg/km (diesel); 60mg/km (benzina)2 | New European Driving Cycle (EU-NEDC) | Obiettivo raggiunto da tutti gli OEM (sulla base del protocollo NEDC) | Real Driving Emission Test (RDE) | Raggiungibile con NEDC; l’introduzione del RDE crea sfide importanti, in particolare per i veicoli diesel | Le emissioni reali di NOX sono probabilmente da 5 a 7 volte più elevate rispetto ai dati di omologazione

## Slide 3: Nell’uso normale, i veicoli diesel emettono NOX 5-7 volte superiori ai limiti di legge
Fonte: ICCT, KBA, AlixPartners Nota: 1. Date di entrata in vigore delle nuove omologazioni delle emissioni, medie KBA delle emissioni NOX rilevate nei veicoli circolanti Euro 5 rispetto agli Euro 6
Emissioni reali di NOX dei veicoli diesel su strada in base a standard Euro (in g/km) Rapporto tra emissioni su strada e rispettivo standard di emissione
  I target di emissione NOX sono ridotti dell’84% da Euro 3 a Euro 6.
  Ma un recente studio dell’ICCT ha rilevato che le emissioni NOX dei veicoli si sono ridotte solo del 40% nel passaggio da Euro 3 a Euro 6.
  Lo studio della tedesca KBA (sui veicoli più venduti dal 2009 al 2015, solo per le categorie Euro 5 e 6) presenta risultati leggermente diversi, negativi per i veicoli Euro 5 e lievemente migliori per gli Euro 6.
  Entrambi gli studi rivelano uno scostamento delle emissioni NOX su strada rispetto alle emissioni rilevate in laboratorio, considerando autovetture diesel dotate di tecnologie recenti.
  Le emissioni NOX sono una questione principalmente europea, per la vasta diffusione di veicoli diesel.
  Le emissioni reali di NOX su strada sono probabilmente dalle 5 alle 7 volte superiori rispetto ai dati di omologazione. Il WLTP sarà probabilmente da 1,5 a 3,5 volte superiore.
  L’introduzione dei nuovi test di emissione su strada RDE (Real Drive Emission Testing) rende insostenibile l’attuale divario tra dati di omologazione ed emissioni reali.
    1,0
    0,5
    0,4
    0,6
    0,1
  Euro 5
  (Sett 2009)1
  Euro 6
  (Sett 2014)1
  -40%
  -84%
    1,1
    0,8
    0,2
  Euro 4
  (Gen 2005)1
    0,8
    0,3
  Euro 3
  (Gen 2000)1
  Limite di emissione NOX Euro Diesel
  Emissioni NOX diesel reali/su strada ICCT
  Emissioni NOX diesel reali/su strada KBAW
X 2,0
X 3,2
X 4,4
X 7,5
X 6,1
X 5,3

## Slide 4: Per raggiungere i target di CO2 del 2021 secondo gli standard WLTP i costruttori dovranno più che raddoppiare il tasso annuale di riduzione
Fonte: AlixPartners Nota: 1. WLTP Woldwide harmonized Light vehicles Test Producers
  Il WLTP è stato introdotto a settembre 2017. L’applicazione sarà graduale e fino a settembre 2018 riguarderà solo i modelli di nuova omologazione.
  Le emissioni reali di CO2 sono probabilmente superiori del 40% al 50% rispetto al livello di omologazione
  Il WLTP intende ridurre parzialmente il divario esistente tra i risultati dei test di emissione su strada e il NEDC (Nuovo ciclo di omologazione europeo).
  La riduzione del 20% del gap si traduce in un incremento del tasso annuale di riduzione delle emissioni di CO2 di 5pp che l’OEM dovrà raggiungere entro il 2021.
Target di riduzione pro-forma dell’OEM per raggiungere i target di CO2 nel 2021
  OEM 11
  OEM 10
  OEM 9
  OEM 8
  OEM 7
  OEM 6
  OEM 5
  OEM 4
  OEM 3
  OEM 2
  OEM 1
  2017-2021 Media annuale per le attività di riduzione CO2 – WLTP
  2017-2021 Media annuale per le attività di riduzione CO2 – NEDC

## Slide 5: Le riduzioni dei costi delle batterie continuano a superare le aspettative: un’evoluzione che traina verosimilmente, ad esempio, Tesla Model 3
Evoluzione del costo della batteria per i consumatori, 2010-2035 ($ per kwh)
Dal Model S al Model 3
Chart: 
| 2012.0000000002287 | 2013.0000000002287 | 2014.000000000229 | 2015.0000000002292 | 2016.0000000002292 | 2017.0000000002292 | 2018.0000000002294 | 2019.0000000002296 | 2020.0000000002296 | 2021.0000000002296 | 2022.0000000002299 | 2023.0000000002301 | 2024.0000000002301 | 2025.0000000002301 | 2026.0000000002303 | 2027.0000000002306 | 2028.0000000002306 | 2029.0000000002306 | 2030.0000000002308 | 2031.000000000231 | 2032.000000000231 | 2033.000000000231 | 2034.0000000002312 | 2035.0000000002315
Caso di riferimento (EIA) | 1002.7859 | 893.2303 | 742.0529 | 684.5128 | 640.3888 | 601.5484 | 570.9319 | 543.4086 | 517.0834 | 497.1099 | 477.9526 | 460.5493 | 443.9622 | 427.7934 | 412.0995 | 396.8685 | 382.0524 | 367.6503 | 353.6525 | 341.7237 | 330.0312 | 318.5883 | 307.3736 | 303.3201
Caso sulle batterie ad alta tecnologia (EIA) | 1002.7859 | 677.7093 | 522.9041 | 401.4153 | 368.4057 | 338.308 | 312.9369 | 290.1102 | 268.8782 | 253.1459 | 239.2771 | 225.9318 | 213.1106 | 201.2228 | 191.3261 | 181.6314 | 172.1194 | 162.7876 | 153.9305 | 149.8468 | 145.8282 | 141.8899 | 138.015 | 134.6312
Costi legati a materiali e produzione in calo di circa $20.000, con un impatto tra $30.000 e $40.000 sul prezzo al consumatore
Batteria e carica
$14.000
Interni/Esterni
$2.000
Telaio/Carrozzeria
$1.000
Scala
$3.000
$100 per KWh per competere con ICEs
Oggi
Tesla prevede un costo pari a circa $190/KWh
GM prevede un costo pari a $145/kWh nel 2016 per Bolt SoP. $100/kWh nel 2022

## Slide 6: Il differenziale di costo dell’auto elettrica si ridurrà per effetto dei costi di efficientamento del propulsore tradizionale e delle economie sulle batterie
Fonte: USABC, SAE, IKA, analisi e stime AlixPartners. Nota: 1. include la gestione della batteria
Confronto costi per city car: ICE vs.BEV (veicoli europei segmenti B/C; indice 2015 ICE=100)
2015
2025
3
3
6
3
7
    +45%
9
ICE car
Exhaust
E-Motor
3
50
3
6
EV car
    +7%
5
121
Li-Ion battery1 2015: 25kWh 2025: 55kWh
One-speed Transmission
Power Electronics
Car body
10
Engine
Fuel System
3
Transmission
+0%
+43%
+7%
+0%
+22%
(30%)
(2%)
(30%)
(5%)
(15%)
2025/2015 delta
GDI, ridimensionamento e turbo, EGR a raffreddamento, VVT-VVL
GPF
Downspeeding
Costo ca. $ 140-160/kWh per blocco batterie completo nel 2025
Economie di scala, standardizzazione e trasferimento

## Slide 7: Entro il 2030, i veicoli elettrici (EV) e ibridi elettrici plug-in (PHEV) rappresenteranno oltre il 40% delle vendite di veicoli in Europa
Fonte: IHS, analisi e stime AlixPartners
Prospettive di evoluzione dei volumi di automobile e veicoli commerciali leggeri, per tipo di powertrain [m unità]
CAGR 2016-20
CAGR 2020-30
35%
21%
35%
29%
8.2%
48%
-5.2%
2.7%
-14%
-2.3%
1.0%
2.2%
    2.1
    5.9
    4.4
    6.6
    5.0
    2025E
    22.7
    6.6
    7.8
    3.4
    2.9
    2020E
    21.6
    9.0
    10.1
    2.0
    0.3
    2016
    19.8
    9.8
    9.1
    1.9
    0.3
    24.0
    Diesel
    Ibridi
    PHEV
    EV
    2030E
    Benzina

## Slide 8: Poco mercato per le auto elettriche fuel cell (FCEV) fino al 2030
Fonti: IEA, The Japan Times, AlixPartners
  Scelta di veicoli limitata: Honda FCX Clarity disponibile dal 2008, ma interrotta nel 2014.
  Storicamente i governi non si sono focalizzati sulle evoluzioni della tecnologia e delle infrastrutture FCEV, anche se esistono alcune iniziative (es: USA - Hydrogen Fuel Initiative; Germania – Programma Federale per la Ricerca sull’Energia).
  Alcune nuove politiche iniziano a influenzare la crescita commerciale degli FCEV (es.: 2013 California Assembly Bill 8; 2014 in Giappone, introduzione di un programma di sovvenzioni per i consumatori).
Passato
            Segnali di crescita:
  Nissan, Daimler, Ford e Renault dovrebbero lanciare FCEV.
  Paesi UE investono in infrastrutture per l’idrogeno (es: Germania, UK).
  Toyota ha reso disponibili una serie di licenze, incoraggiando l’innovazione globale.
            Ostacoli alla crescita:
  Miglioramento nel design dei FCEV.
  Accesso al rifornimento.
  Aziende energetiche riluttanti a investire sulle infrastrutture FCEV.
  Problemi irrisolti su produzione, trasporto e stoccaggio di idrogeno.
  Preoccupazioni legate ai benefici ambientali rispetto alla combustione interna.
Futuro
  2015 – annuncio di 3 nuovi FCEV:
            Aumento degli incentivi governativi in alcune regioni:
  Giappone:
    Sovvenzioni fino a 3 milioni di yen ($25.500) per l’acquisto di Toyota Mirai.
  USA:
    Da $3.000 a $5.000 in sovvenzioni.
    $8.000 in credito fiscale federale (in attesa di rinnovo dell’autorizzazione del Congresso)
    Utilizzo della corsia preferenziale HOV (High-Occupancy Vehicles).
            Budget governativi in crescita per investimenti in infrastrutture:
  Giappone:
    In corso di realizzazione 100 stazioni di rifornimento (previste entro il 2017).
    Tokyo: budget di ¥42,5 miliardi ($385 milioni) per stazioni di rifornimento e sovvenzioni.
    80% dei costi legati alla costruzione delle stazioni di rifornimento sono sovvenzionati dal governo, considerando il costo paragonabile alle stazioni tradizionali.
  USA:
    48 stazioni di rifornimento In corso di realizzazione in California entro il 2017; obbiettivo 2020: 75 (finanziamento misto stato/OEM).
    Le agenzie governative forniscono agli operatori sovvenzioni per le infrastrutture (es: California Energy Commission).
Situazione attuale
Next generation Honda FCX Clarity
Toyota Mirai
Hyundai Tucson

## Slide 9: AlixPartners Automotive Electrification Index
Indice 1 = ∑tutti i tipi di veicoli Numero di veicoli elettrici venduti * Autonomia elettrica (km) senza supporto di combustione interna
L’Indice 1 misura trimestralmente l’avanzamento del processo di elettrificazione del settore automobilistico globale
Calcoli per OEM, segmento, regione e paese
Inclusi BEV, PHEV and FCEV – esclusi HEV non ricaricabili e altri veicoli a carburanti alternativi
Indice 2 =∑tutti i tipi di veicoli Numero di veicoli elettrici venduti * (Autonomia elettrica senza supporto di combustione interna/500 km)
L’Indice 2 determina trimestralmente il livello di elettrificazione della gamma venduta
Calcoli per OEM, segmento, regione e paese
Inclusi BEV, PHEV and FCEV – esclusi HEV non ricaricabili e altri veicoli a carburanti alternativi
Ponderazione su autonomia di 500 km basata su standard di settore per motori a combustione interna.
Totale veicoli venduti

## Slide 10: L’elettrificazione auto sta decollando, ma l’autonomia elettrica media cresce lentamente
1. Criterio per definire i veicoli equivalenti: autonomia elettrica /500km Fonti: IHS Markit, EV-volumes.com, stime AlixPartners
Global AlixPartners Electrification Index
Q1 ‘13
Numero di auto BEV, PHEV, FCEV
41.023
Quota di mercato
0,21%
Autonomia elettrica media
178 km
    0.2
    0.1
    0.0
    50
    40
    30
    0.4
    0.3
    0.5
    20
    10
    0
    Q4 ’16
    Q3 ’16
    Q2 ’16
    Q1 ’16
    Q4 ’15
    Q3 ’15
    Q2 ’15
    Q1 ’15
    Q4 ’14
    Q3 ’14
    Q2 ’14
    Q1 ’14
    Q2 ’17
    Q1 ’17
    Q4 ’13
    Q3 ’13
    Q2 ’13
    Q1 ’13
    Indice 2: Percentuale di auto equivalenti ai veicoli a combustione interna sul totale dei veicoli venduti
    Indice 1: km elettrici venduti
Q2 ‘17
Numero di auto BEV, PHEV, FCEV
260.411
Quota di mercato
1,19%
Autonomia elettrica media
182 km
Index 2 (percentage)
Index 1 (km, Milioni)

## Slide 11: La Cina accelera e guida la classifica mondiale delle auto elettriche vendute, Nord America ed Europa restano indietro
Fonti: IHS Markit, EV-volumes.com, stime AlixPartners
Indice 1: regioni principali per trimestre (Q1 ’13 a Q2 ’17)
Indice 2: regioni principali per trimestre (Q1 ’13 to Q2 ’17)
    50
    40
    10
    20
    0
    30
    Q4 ’16
    Q1 ’17
    Q2 ’17
    Q3 ’16
    Q1 ’13
    Q2 ’16
    Q1 ’16
    Q4 ’15
    Q3 ’15
    Q2 ’15
    Q1 ’15
    Q4 ’14
    Q3 ’14
    Q2 ’14
    Q1 ’14
    Q4 ’13
    Q3 ’13
    Q2 ’13
    Greater China
    Europe
    North America
    Japan/Korea
    Global
    0,8
    0,6
    0,4
    0,0
    0,2
    Q4 ’14
    Q3 ’14
    Q2 ’14
    Q1 ’14
    Q4 ’13
    Q3 ’13
    Q2 ’13
    Q1 ’13
    Q2 ’15
    Q3 ’15
    Q4 ’15
    Q4 ’16
    Q2 ’17
    Q1 ’17
    Q1 ’16
    Q2 ’16
    Q3 ’16
    Q1 ’15
Indice 1 (km, milioni)
Indice 2 (%)

## Slide 12: Indice 1: Cina in testa con il maggior numero di chilometri elettrici venduti, seguita da USA e Norvegia
Fonti: IHS Markit, EV-volumes.com, stime AlixPartners
Indice 1 = ∑tutti i tipi di veicoli Numero di veicoli elettrici venduti * Autonomia elettrica (km) senza supporto di combustione interna
Number | Country Q2 ’17 | Index 1 (km, Millions) | Number EV sold | EV sold (%) | Average range (km)
1 | Cina | 22.49 | 121,185 | 1.93 | 186
2 | United States | 9.04 | 47,974 | 1.09 | 188
3 | Norway | 2.84 | 13,948 | 29.08 | 204
4 | France | 2.57 | 10,140 | 1.42 | 254
5 | Germany | 2.00 | 12,203 | 1.19 | 164
6 | Japan | 1.52 | 14,276 | 1.21 | 106
7 | UK | 1.43 | 10,161 | 1.51 | 140
8 | Canada | 0.82 | 4,390 | 0.72 | 186
9 | Netherlands | 0.64 | 1,969 | 1.56 | 326
10 | Sweden | 0.58 | 4,479 | 3.76 | 128
11 | South Korea | 0.56 | 2,775 | 0.59 | 202
12 | Austria | 0.51 | 1,777 | 1.68 | 288
13 | Switzerland | 0.42 | 1,624 | 1.75 | 261
14 | Belgium | 0.42 | 4,286 | 2.40 | 98
15 | Spain | 0.28 | 1,688 | 0.40 | 167
16 | Italy | 0.20 | 1,331 | 0.22 | 153
17 | Australia | 0.15 | 445 | 0.14 | 348
18 | Portugal | 0.15 | 958 | 1.21 | 158
19 | Ukraine | 0.10 | 790 | 3.68 | 123
20 | Finland | 0.08 | 662 | 1.86 | 123
21 | Iceland | 0.08 | 632 | 6.41 | 125
Number | Country Q2 ’17 | Index 1 (km, Millions) | Number EV sold | EV sold (%) | Average range (km)
22 | India | 0.05 | 430 | 0.05 | 125
23 | UAE | 0.05 | 150 | 0.21 | 353
24 | New Zealand | 0.05 | 228 | 0.60 | 217
25 | Luxembourg | 0.05 | 298 | 1.86 | 164
26 | Poland | 0.04 | 136 | 0.10 | 264
27 | Denmark | 0.03 | 102 | 0.14 | 338
28 | Mexico | 0.03 | 128 | 0.04 | 228
29 | Slovenia | 0.03 | 113 | 0.48 | 232
30 | Singapore | 0.03 | 90 | 0.34 | 289
31 | Russia | 0.02 | 53 | 0.01 | 456
32 | Hungary | 0.02 | 101 | 0.30 | 219
33 | Hong Kong | 0.02 | 91 | 0.78 | 228
34 | Ireland | 0.02 | 90 | 0.37 | 222
35 | Czech Republic | 0.02 | 121 | 0.15 | 161
36 | Slovakia | 0.02 | 119 | 0.44 | 158
37 | Taiwan | 0.02 | 45 | 0.04 | 410
38 | Malaysia | 0.01 | 55 | 0.04 | 236
39 | Latvia | 0.01 | 34 | 0.65 | 265
40 | Turkey | 0.01 | 38 | 0.02 | 226
41 | South Africa | 0.01 | 41 | 0.03 | 187
42 | Israel | 0.01 | 44 | 0.07 | 167
Number | Country Q2 ’17 | Index 1 (km, Millions) | Number EV sold | EV sold (%) | Average range (km)
43 | Cyprus | 0.01 | 25 | 0.60 | 241
44 | Lithuania | 0.00 | 14 | 0.18 | 331
45 | Chile | 0.00 | 25 | 0.03 | 172
46 | Indonesia | 0.00 | 7 | 0.00 | 557
47 | Romania | 0.00 | 49 | 0.17 | 77
48 | Estonia | 0.00 | 16 | 0.19 | 184
49 | Greece | 0.00 | 14 | 0.04 | 170
50 | Colombia | 0.00 | 18 | 0.03 | 130
51 | Brazil | 0.00 | 12 | 0.00 | 161
52 | Thailand | 0.00 | 30 | 0.02 | 35
53 | Bulgaria | 0.00 | 1 | 0.01 | 41
54 | Bermuda | – | – | – | –
55 | Costa Rica | – | – | – | –
56 | Croatia | – | – | – | –
57 | Ecuador | – | – | – | –
58 | Malta | – | – | – | –
59 | Morocco | – | – | – | –
60 | Puerto Rico | – | – | – | –
61 | Saudi Arabia | – | – | – | –
 | Global | 47.47 | 260,411 | 1.19 | 182

## Slide 13: Indice 1: Tesla prima per chilometri elettrici venduti, seguita da Renault/Nissan, BYD, BAIC e GM
Fonti: IHS Markit, EV-volumes.com, stime AlixPartners
Indice 1 = ∑tutti i tipi di veicoli Numero di veicoli elettrici venduti * Autonomia elettrica (km) senza supporto di combustione interna
Number | OEM Q2 ’17 | Index 1 (km, Millions) | Number EV sold | EV sold (%) | Average range (km)
1 | Tesla | 10.64 | 21,746 | 100.00 | 489
2 | Renault/Nissan | 6.00 | 21,746 | 1.01 | 276
3 | BYD | 5.38 | 26,548 | 30.67 | 202
4 | BAIC | 3.25 | 17,451 | 6.82 | 186
5 | General Motors | 2.64 | 12,347 | 0.81 | 214
6 | Geely | 2.14 | 12,623 | 3.29 | 169
7 | BMW | 2.03 | 20,026 | 3.21 | 101
8 | Zhidou | 2.00 | 12,894 | 100.00 | 155
9 | Jianghuai | 1.92 | 7,774 | 3.69 | 248
10 | Hyundai | 1.84 | 9,289 | 0.55 | 198
11 | Volkswagen | 1.69 | 16,171 | 0.63 | 104
12 | Toyota | 1.23 | 16,862 | 0.72 | 73
13 | Chery | 1.21 | 8,288 | 6.90 | 147
14 | Zotye | 1.21 | 8,158 | 19.25 | 149
15 | Jiangling | 0.73 | 5,914 | 5.11 | 124
16 | Changan | 0.72 | 4,801 | 1.91 | 150
17 | PSA | 0.52 | 1,822 | 0.19 | 285
18 | Daimler | 0.48 | 8,126 | 1.16 | 59
19 | Dongfeng | 0.39 | 2,411 | 1.32 | 160
20 | Mitsubishi | 0.38 | 6,738 | 3.27 | 56
21 | SAIC | 0.32 | 7,175 | 5.00 | 44
Number | OEM Q2 ’17 | Index 1 (km, Millions) | Number EV sold | EV sold (%) | Average range (km)
22 | FCA | 0.32 | 3,328 | 0.26 | 95
23 | Ford | 0.24 | 5,840 | 0.37 | 40
24 | Honda | 0.13 | 220 | 0.02 | 602
25 | Mahindra & Mahindra | 0.05 | 430 | 0.31 | 125
26 | Guangzhou Auto | 0.01 | 296 | 0.23 | 43
27 | Soueast | 0.00 | 54 | 0.17 | 56
28 | Lifan | 0.00 | 20 | 0.04 | 125
29 | Hainan Automobile | - | 661 | 2.98 | n.a.
30 | Hawtai | - | 371 | 1.92 | n.a.
31 | Sichuan Yema | - | 234 | 3.40 | n.a.
32 | Yulon | - | 45 | 0.62 | n.a.
33 | Other | - | 2 | 0.00 | n.a.
 | Global | 47.47 | 260,411 | 1.19 | 182

## Slide 14: Indice 2: Produttori cinesi più avanzati rispetto agli OEM ‘tradizionali’
Fonti: IHS Markit, EV-volumes.com, Stime AlixPartners
Indice 2 = (∑tutti i tipi di veicoli Numero di veicoli elettrici venduti * (Autonomia elettrica senza supporto di combustione interna/500 km))/ Totale veicoli venduti
Number | OEM Q2 ’17 | Index 1 (km, Millions) | Number EV sold | EV sold (%) | Average range (km)
1 | Tesla | 97.89 | 21,746 | 100.00 | 489
2 | Zhidou | 31.00 | 12,894 | 100.00 | 155
3 | BYD | 12.42 | 26,548 | 30.67 | 202
4 | Zotye | 5.72 | 8,158 | 19.25 | 149
5 | BAIC | 2.54 | 17,451 | 6.82 | 186
6 | Chery | 2.02 | 8,288 | 6.90 | 147
7 | Jianghuai | 1.83 | 7,774 | 3.69 | 248
8 | Jiangling | 1.27 | 5,914 | 5.11 | 124
9 | Geely | 1.11 | 12,623 | 3.29 | 169
10 | BMW | 0.65 | 20,026 | 3.21 | 101
11 | Changan | 0.57 | 4,801 | 1.91 | 150
12 | Renault/Nissan | 0.56 | 21,746 | 1.01 | 276
13 | SAIC | 0.44 | 7,175 | 5.00 | 44
14 | Dongfeng | 0.42 | 2,411 | 1.32 | 160
15 | Mitsubishi | 0.37 | 6,738 | 3.27 | 56
16 | General Motors | 0.35 | 12,347 | 0.81 | 214
17 | Hyundai | 0.22 | 9,289 | 0.55 | 198
18 | Daimler | 0.14 | 8,126 | 1.16 | 59
19 | Volkswagen | 0.13 | 16,171 | 0.63 | 104
20 | PSA | 0.11 | 1,822 | 0.19 | 285
21 | Toyota | 0.10 | 16,862 | 0.72 | 73
Number | OEM Q2 ’17 | Index 1 (km, Millions) | Number EV sold | EV sold (%) | Average range (km)
22 | Mahindra & Mahindra | 0.08 | 430 | 0.31 | 125
23 | FCA | 0.05 | 3,328 | 0.26 | 95
24 | Ford | 0.03 | 5,840 | 0.37 | 40
25 | Honda | 0.02 | 220 | 0.02 | 602
26 | Guangzhou Auto | 0.02 | 296 | 0.23 | 43
27 | Soueast | 0.02 | 54 | 0.17 | 56
28 | Lifan | 0.01 | 20 | 0.04 | 125
29 | Hainan Automobile | – | 661 | 2.98 | n.a.
30 | Hawtai | – | 371 | 1.92 | n.a.
31 | Sichuan Yema | – | 234 | 3.40 | n.a.
32 | Yulon | – | 45 | 0.62 | n.a.
33 | Other | – | 2 | 0.00 | n.a.
 | Global | 0.43 | 260,411 | 1.19 | 182